ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ - УГЛЫ

Отделочные планки изготавливаются в соответствии с цветами сайдинга.

Инструкция по монтажу

Панели цокольного сайдинга подойдут для отделки фасадов загородных домов и дач, балконов, веранд и т.п.

Общие правила монтажа такие же, как и для винилового сайдинга. При монтаже используются отделочные планки и наружные углы.

Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя монтировать на кровельные и напольные покрытия. При температуре ниже 5°C панели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года, то целесообразно сделать зазор в 10 мм между панелями и отделочными планками.

При монтаже не следует давить на верхнюю часть панели вниз, т.к. это может привести к деформации элементов стартовой полосы.

Прежде чем приступить к монтажу на новой стене, Вы должны закончить монтаж на предыдущей. Всегда работайте слева направо.