# Монтаж фальцевой кровли

Фальцевая кровля - прекрасный выбор для обустройства долговечного и прочного дома.

Тем не менее, купить кровельные материалы - не самое сложное. Гораздо больше времени и сил займет монтаж фальцевой кровли. Именно поэтому мы разработали специальную инструкцию, позволяющую Вам быстро и правильно произвести монтаж фальцевой кровли без ошибок и лишних трат материала.

| Чтобы материал кровли не портился от конденсата, поверх стропил следует уложить гидроизоляционный материал, фиксируя его небольшими брусками по всей длине для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. |  |
| --- | --- |
| Обрешетка монтируется из досок 25×100 см. с шагом 40 см. Если она сплошная, то ее укладывают у конька, вдоль ендовы и у карниза по 60 см. с каждой стороны. |  |
| Прежде чем начать монтаж фальцевой кровли стоит рассчитать направление и способ укладки панелей. |  |
| Сливную ендову и карнизный лист следует установить до того, как уложена фальцевая кровля. |  |
| Если материал кровли нужно демонтировать, то это следует делать отжимая и приподнимая замковое соединение. |  |
| После того, как уложен лист ендовы, фальцевая кровля прикрепляется к нему при помощи саморезов 4,6×28 по 2 на каждую панель. |  |
| Первая и последняя панели обрезаются и укладываются так, как показано на рисунке. |  |
| Обрезанные края панелей подгибаются перед установкой фронтона. |  |
| Чтобы монтаж фальцевой кровли производился наилучшим образом, стоит выравнивать панели, отступая затем от края кровли на 40 мм. |  |
| При необходимости нижний край панели подгибается и цепляется за карниз. Фальцевая кровля фиксируется у конька и карниза при помощи саморезов 4,6×28 по 2 на каждый конец. Для большей надежности кровельные материалы фиксируются заклепками на замковом соединении в начале и конце фальца. |  |
| Монтаж фальцевой кровли на фронтонах производится теми же саморезами, что и крепление концов кровельных панелей. |  |
| Конек прикрепляется кровельными саморезами на каждом фальце. |  |
| Трапы, антенные держатели и снегозадержатели могут устанавливаться непосредственно на фальц. |  |
| Если монтаж фальцевой кровли предполагает сборку длинных панелей из более коротких, то перехлест должен составлять не менее 20-40 мм. Перед закреплением нижний фальц необходимо слегка расплющить и скрепить дополнительными саморезами в местах перехлеста. |  |

Любые вентиляционные выходы и печные трубы лучше располагать по возможности ближе к коньку, используя специальные оклады для обрамления. Монтаж фальцевой кровли в этих местах проще доверить профессионалам своего дела. Чтобы материал кровли был установлен должным образом, желательно соблюдать оптимальную толщину тепло- и пароизоляции, иначе утеплитель может потерять свои свойства из-за образующегося конденсата, а то и сползти вниз по обрешетке. Чтобы поднять фальцевую кровлю необходимо использовать вспомогательные подъемные устройства как трапы, веревки и направляющие.