## Инструкция по монтажу пластиковых окон

Вот у Вас уже стоят пластиковые окна. Все отлично, если Вам все нравится и Вас все устраивает.

Но не всегда все бывает гладко. И если возникают какие-либо проблемы с оконной конструкцией, мы сразу же начинаем твердить об плохом качестве оконного изделия. И совсем не подозреваем, что причина кроется не в самой конструкции, а в ее неправильном монтаже и притензии предъявлять следует не производителю, а как раз монтажникам.

Правильная установка пластиковых окон деликатно прописана в СНиПах и ГОСТах.

Инструкция по монтажу пластиковых окон

- Первое, что необходимо сделать, согласно инструкции по монтажу пластиковых окон - это подготовить саму оконную раму пластикового изделия к предварительной установке в оконный проем. Для этого нужно снять с рамы створки, а в местах сплошного остекления снять с нее штапик и вынуть стеклопакет, обязательно с наружной стороны снять защитную пленку, так как после установки ее полностью изъять не всегда четко получается.

- Следующим шагом будет подготовка оконного проема к монтажу - очистка от пыли и мусора.

- Далее вставляем раму нашего окна в проем, устанавливая на установочный профиль.

- Добиваемся ровного зазора по бокам нашей конструкции в проеме, выравнивая по горизонту. С помощью уровня и клиньев выставляем раму пвх окна в вертикальной плоскости.

- Делаем пометки на раме под сверление отверстий под анкерные болты.

- Все можно теперь вынуть нашу раму и по отметкам просверлить отверстия под анкера, делая это снаружи во внутрь рамы.

- На раму нашего изделия со стороны улицы по отметкам на бока и сверху, а также на нижнюю часть установочного профиля, необходимо наклеить уплотнительную ленту.

- Теперь возвращаем нашу конструкцию обратно в проем, выставляем с помощью уровня горизонтальное и вертикальное положение и закрепляем клиньями.

- Через подготовленные отверстия засверливаемся в стену и установливаем анкерные болты. Затягиваем теперь болты с использованием дистанционных прокладок дабы избежать искривления рамы.

- Теперь с помощью монтажного пистолета запениваем швы вокруг рамы.

- Отлив крепим шурупами к установочному профилю, предварительно пропенив под отливом, чтобы исключить возможный шум во время дождя.

- Теперь пришла очередь и подоконника. Последний заводится под раму окна по уровню, подбивается клиньями снизу и запениваем пространство под подоконником, предварительно установив груз на него во избежание его задирания пеной при расширении.

- Теперь осталось остеклить глухари, если таковые имелись, навесить створки и одеть косметику.

По окончанию монтажных работ производится в обязательном порядке регулировка створок, проверяется перехлест створок, регулируется прижим створок, удаляются остатки защитной пленки с внутренней стороны, проверяется работа фурнитуры.

Соблюдая все установки Инструкции по монтажу пластиковых окон, Вам удастся избежат примитивных ошибок монтажа пластиковых окон, таких как неправильный замер оконного проема (без учета зазора на тепловое расширение, на подоконный профиль), установка рамы без использования анкерных болтов (когда окно закрепляют в проеме только на монтажной пене), установка изделия на недостаточной глубине, а также неэффективная заделка монтажного шва.

Даже если Вы сами не производите монтаж, вы можете с легкостью оценить качество монтажных работ, выполняемых монтажной бригадой, а это:

- перед установкой защитная пленка с оконных конструкций должна быть удалена с внешней стороны изделия;

- при соединении рам окон ПВХ с помощью соединительного профиля, пленка должна быть удалена с двух сторон изделия в месте соединения;

- само изделие должно быть установлено в проеме строго симметрично по отношению к внешней четверти;

- в панельном доме окно сдвигается внутрь помещения, в зону утеплителя, а в кирпичном - в зону второй нитки старой оконной рамы;

- изделие из пвх устанавливается строго по уровню, без всевозможных перекосов и искривлений профиля;

- несущие и дистанционные подкладки должны оставаться на месте после установки пластикового окна и при этом их не должно быть видно;

- подоконники пвх устанавливаются под раму изделия с глубиной захода не более 10 мм с минимальным уклоном от окна с учетом того, чтобы пузырек уровня был смещен, но не выходил за центральные риски уровня;

- стык подоконника с рамой пластикового окна герметизируется белым силиконовым герметиком;

- края подоконника в обязательном порядке должны заходить в стену примерно на 15-30 мм;