|  |  | Отметьте на нижней доске обрешетки места установки держателей желоба. Обычно расстояние между держателями принимается равным 800 мм, а расстояние от держателя до торца желоба или трубы - 500 мм. Нежелательно, чтобы на 1 трубу приходилось более 10 м желоба. |
| --- | --- | --- |
| Пронумеруйте держатели от середины желоба к водосточной трубе. Определив общий уклон желоба (для нормального стока воды уклон желоба на 1 пог.метр должен составлять 2-5 мм), отметьте на каждом держателе место загиба. |  |  |
|  |  | Прикрепите первый и последний держатели желоба и отогните их вниз. Натяните между ними шнур. Прикрепив остальные держатели, отогните их так, чтобы и они касались шнура. |
| При необходимости, отпилите желоб до необходимой длины. Отметьте на желобе и вырежьте ножовкой по металлу V-образное отверстие под выпускную воронку. |  |  |
|  |  | Заведите передний край воронки под внешний загиб желоба и разверните воронку в рабочее положение. Загнув фланец воронки на заднюю кромку желоба, закрепите воронку. |
| Установите на торец желоба заглушку, осадив ее до места киянкой. |  |  |
|  |  | Вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. |
| На месте стыка желобов зацепите задним фланцем соединителя за задний край желоба, подтяните к желобу переднюю часть соединителя и защелкните замок. Аналогично осуществляется соединение желоба с угловым элементом. |  |  |
|  |  | Уточните по месту размер промежуточной трубы и отпилите ее ножовкой. |
| Прикрепите к стене здания держатели трубы: обычно водосточную трубу крепят вверху, внизу и на стыке двух элементов. Отрежьте трубы до необходимой длины, вставьте их в держатели и зафиксируйте держатели замками. Расстояние от сливного колена до отмостки - около 300 мм. |  |  |